## Slide 1
04
M1 认知与规格 · 第 04 讲
数据与特征：从 1 亿行到 5 维 HI
振动、峭度、温升、电流、趋势——以及「数据不足」怎么说
4 学时（理论 1.5 / 实践 2.5）｜机房｜学校教师
AI 智能体工程化项目实战 · 64 学时 · 双元制本土化课程
Notes: 本讲为第 04 讲，数据与特征：从 1 亿行到 5 维 HI。开场先讲情境，不要先讲概念。

## Slide 2
SESSION MAP
本讲导航：4 学时怎么用
01
情境唤醒
两个数说正常
02
公式推导
五维与归一化
03
对照实验
完整/缺维/致命
04
结果研讨
为什么这维最大
行动六步（完整行动模型）
信息
›
计划
›
决策
›
实施
›
检查
›
评价
每一讲都走完这六步：接到任务 → 想清楚 → 定方案 → 做出来 → 自己验 → 被评价。
Notes: 先让学生看到节奏：4 学时不是 4 节理论课，而是 1 个完整工作循环。强调最后 25 分钟验收不可省。

## Slide 3
LEARNING OBJECTIVES
本讲目标：3 知识 + 3 技能 + 1 素养
知识
1. 说出五维指标的物理含义
2. 说出归一化分母的工程意义
3. 说出单维短路与缺维重归一规则
技能
1. 用真实指标计算 HI
2. 构造缺维场景并标记降级
3. 解释每个维度的贡献
素养
1. 建立「数据不足就说不足」的诚实原则
达标标准：能做出工件 + 能说清依据 + 能通过交叉验收。
Notes: 逐条读目标，但不要解释。告诉学生：目标不是背的，是下课前用来对照的。

## Slide 4
SITUATION · 现场
现场只有振动和温度传感器，系统算出 HI=82，判「绿色正常」。老周问：你就凭两个数说我设备正常？工程师说：模型就是这么算的。老周说：那这模型我不敢用。
委托方：设备科 / 可靠性组
核心矛盾：数据不完整 vs 结论要肯定：系统该说「正常」还是「我不知道」
Notes: 讲情境时不要急着给答案。讲完停 5 秒，问：'如果是你，你怎么回答？' 让 2–3 个学生说。

## Slide 5
QUESTION CHAIN
问题链：今天要回答的 5 个问题
01
振动 RMS 从 2.8 涨到 4.5，算坏吗？
02
温度 95℃、振动正常，HI 该是多少？
03
缺了电流维度，还能说设备健康吗？
04
权重 0.35 给振动，凭什么？
05
HI=60 和 HI=59 有本质区别吗？
下课前，这 5 个问题你要能自己回答，而不是背答案。
Notes: 问题链是本讲的骨架。每讲完一个概念，回到对应问题，确认学生能答。

## Slide 6
FIVE DIMENSIONS
五维指标：定义、公式、致命值
维度 | 含义 | 归一化 s | 致命值
vib | 振动 RMS | (x−基线)/(基线×3) 或 ISO 分区 | s≥1
imp | 峭度（冲击） | (k−4)/4 | k≥8
temp | 温升 | ΔT/15 | ΔT≥15℃
curr | 电流偏差 | ¦dev¦/25 | 25%
trend | 劣化速率 | ¦斜率¦/5 | 5%/天
每个分母都是一个「工程上认为致命」的值。
Notes: 逐个问：为什么温升 15℃ 算致命？让学生联系现场经验。

## Slide 7
WEIGHTS
权重与合成：为什么振动占 0.35
▪ 振动 0.35 旋转机械最敏感的早期征兆
▪ 峭度 0.20 早期冲击，先于 RMS 变化
▪ 温升 0.15 滞后指标，但确定性高
▪ 电流 0.15 反映负载与电气故障
▪ 趋势 0.15 反映发展速度，不是当前状态
权重可配置，但每个权重必须有依据，且要写进模型卡。
Notes: 强调权重不是拍脑袋，是工程经验 + 可调参数。

## Slide 8
RULE
两条铁律：单维短路 + 缺维重归一
pdm_signal/health.py · compute_hi()
# 规则 1：任一维度 s >= 1.0 → HI = 0（单维致命短路）
fatal = [d for d in dimensions if d.s >= 1.0 - EPS]
if fatal:
return HealthIndex(hi=0.0, level="red", sla_hours=4, ...)
# 规则 2：缺维 → 按剩余维度权重重归一，并标记 degraded
raw = {d.name: weight_of(d) for d in dimensions}
total = sum(raw.values())
hi = 100 * (1 - sum(s * w for s, w in ...) / total)
# 规则 3：权重和为 0 → 抛错（无意义输入）
单维致命不能平均：温度爆表时，振动正常不代表设备正常。
Notes: 这是学生最容易错的地方。现场出一道「温度 95℃、振动正常」的题。

## Slide 9
LEVELS
四级色与 SLA：分级是管理工具
等级 | HI 区间 | SLA | 动作
绿 | ≥80 | — | 常规巡检
黄 | 60–79 | 168h | 纳入周计划
橙 | 40–59 | 72h | 排产窗口内处理
红 | <40 | 4h | 立即处置/停机评估
分级不是物理突变，是管理约定；临界区必须人工复核。
Notes: 提醒：红色 4 小时是承诺，不是建议。

## Slide 10
EXPERIMENT
三组对照实验：把「降级」跑出来
1
完整 5 维
HI 与贡献分解 基线组
2
缺 2 维
HI 可能仍高 但 degraded=true
3
单维致命
HI=0 验证短路
4
噪声/漂移
看基线是否失效
实验报告必须回答：缺维时 HI 还能不能用来做停机决策？
Notes: 强调报告要有结论，不是三张截图。

## Slide 11
HONESTY
数据不足时，正确的话术
▪ 「当前仅有振动与温度，缺电流维度，结论置信度下调」
▪ 「建议 7 天内补装电流互感器，期间复检周期缩短至 3 天」
▪ 「不做停机决策，仅建议加强巡检」
▪ 禁止：「设备正常」——信息不完整时不得给肯定结论
这是项目宪法第四条：数据不足时，宁可说不足，不可说正常。
Notes: 让学生练一遍话术，对着同桌说。

## Slide 12
DEFINITION OF DONE
本讲验收（DoD）
五维公式与代码一致、单位正确
三组对照均有 HI/等级/贡献
缺维场景明确 degraded=true
单维致命验证 HI=0
结论含不适用情况
报告能被他人复算
自检 → 换组交叉验收 → 双方签字，缺一项不算完成。
Notes: 抽一组现场复算，验证报告不是抄的。

## Slide 13
PITFALLS
四个高频错误
▪ 单位混用（mm/s 与 μm）
▪ 缺维时补 0 或补均值
▪ 忘记单维短路，直接加权平均
▪ 把「数据不足」写成「正常」
补 0 是最危险的：它会把「不知道」伪装成「很好」。
Notes: 用「补 0 后 HI 反而升高」的例子讲，冲击力强。

## Slide 14
ASSESSMENT
本讲评分（3 分）
评分点 | 权重 | 评分人
计算正确性 | 35% | 教师
降级处理正确性 | 30% | 教师
报告可解释性 | 25% | 助教
边界说明 | 10% | 企业导师
总分
3.0分
计入 工件作品集
评分规则：按证据打分，不看口才；关键项缺失整项降级；红线违规一票否决。
Notes: 企业导师看「这个结论敢不敢拿去跟班长说」。

## Slide 15
TAKEAWAYS
本讲小结：带走 4 句话
五维各有致命值
分母就是工程经验
单维致命直接归零
不能平均
缺维必须降级
重归一 + degraded
诚实比准确更重要
数据不足就说不足
Notes: 下一讲进入 Harness，提醒把「指标」变成「工具」。

## Slide 16
AFTER CLASS
课后任务与预习
▪ 构造「传感器漂移」场景，写 300 字识别方案
▪ 把 HI 计算封装成一个函数，供第 05 讲做工具
▪ 预习：什么是工具副作用分级
▪ 补齐实验报告的不适用说明
提交要求
位置：artifacts/T04_HI实验/ 截止：课后 48 小时 必写：README + 可运行脚本
Notes: 作业要当堂说清楚提交位置与截止时间。

## Slide 17
NEXT
第 05 讲 · 智能体解剖：Model + Harness 与 12 个工具
把你们的 HI 计算包成一个「工具」带来。
下课前 10 分钟：复盘三问 ① 凭什么说它是对的？ ② 明天最先坏在哪？ ③ 哪一步可以少走？
Notes: 结束页不要拖堂。留 10 分钟做复盘三问，比多讲一个知识点有价值。