## Slide 1
06
M2 智能体内核 · 第 06 讲
循环与熔断：显式状态机
九态状态机、三类熔断、Stop Hook 与 trace 回放
4 学时（理论 1.5 / 实践 2.5）｜机房｜学校教师
AI 智能体工程化项目实战 · 64 学时 · 双元制本土化课程
Notes: 本讲为第 06 讲，循环与熔断：显式状态机。开场先讲情境，不要先讲概念。

## Slide 2
SESSION MAP
本讲导航：4 学时怎么用
01
事故导入
绕了 12 圈
02
状态机
九态与转移
03
故障注入
制造乒乓
04
trace 复盘
哪步该早停
行动六步（完整行动模型）
信息
›
计划
›
决策
›
实施
›
检查
›
评价
每一讲都走完这六步：接到任务 → 想清楚 → 定方案 → 做出来 → 自己验 → 被评价。
Notes: 先让学生看到节奏：4 学时不是 4 节理论课，而是 1 个完整工作循环。强调最后 25 分钟验收不可省。

## Slide 3
LEARNING OBJECTIVES
本讲目标：3 知识 + 3 技能 + 1 素养
知识
1. 说出九个状态与转移条件
2. 说出三类熔断参数
3. 说出 trace 的字段构成
技能
1. 实现/修改 LoopController
2. 注入故障并触发熔断
3. 用 trace 复现异常循环
素养
1. 建立可预测性意识：不接受「有时候会这样」
达标标准：能做出工件 + 能说清依据 + 能通过交叉验收。
Notes: 逐条读目标，但不要解释。告诉学生：目标不是背的，是下课前用来对照的。

## Slide 4
SITUATION · 现场
一次演示中，智能体为确认设备在线，连续调了 8 次 get_asset，每次返回都一样。第 9 次开始调 list_alerts，第 12 次又回到 get_asset。演示结束，账单 3.7 元，问题没解决。
委托方：运维值班组
核心矛盾：模型自由发挥 vs 工业系统要求可预测
Notes: 讲情境时不要急着给答案。讲完停 5 秒，问：'如果是你，你怎么回答？' 让 2–3 个学生说。

## Slide 5
QUESTION CHAIN
问题链：今天要回答的 5 个问题
01
模型自己会停吗？
02
max_turns=8 是拍脑袋吗？
03
熔断后应该报错还是降级？
04
trace 里最该记什么？
05
Stop Hook 怎么判断「假完成」？
下课前，这 5 个问题你要能自己回答，而不是背答案。
Notes: 问题链是本讲的骨架。每讲完一个概念，回到对应问题，确认学生能答。

## Slide 6
THREE FAILURES
自由循环的三种失控
▪ 乒乓 两个工具来回调，参数几乎不变
▪ 绕圈 同一个工具反复调，结果一样
▪ 无限重试 报错后不停重试，直到烧完预算
▪ 共同点 模型没有「预算」概念，必须外部强制
▪ 代价 钱、时间、以及「演示失败」
自由 ReAct 在约 3% 的情况下会进入乒乓。工业场景不能接受 3%。
Notes: 3% 这个数字来自上游项目注释，可直接引用。

## Slide 7
STATE MACHINE
九态状态机：每个状态只能去固定的几个地方
状态 | 含义 | 可转移至
IDLE | 待机 | CLARIFY / PLAN
CLARIFY | 澄清需求 | PLAN / ESCALATE
PLAN | 生成计划 | GATE / ESCALATE
GATE | 权限判定 | ACT / ESCALATE
ACT | 执行工具 | OBSERVE / ESCALATE
OBSERVE | 观察结果 | VERIFY
VERIFY | 校验完成度 | DONE / PLAN / ESCALATE
DONE | 终态 | —
ESCALATE | 终态（转人工） | —
禁止 PLAN 直接跳 DONE：没有执行与校验的完成，都是假的。
Notes: 让学生找出「异常边」：工具报错、超时、权限拒绝分别去哪。

## Slide 8
CIRCUIT BREAKER
三类熔断：轮次、时长、成本
app/harness/loop.py
MAX_TURNS = 8 # 轮次：覆盖 95% 正常任务
WALL_TIME_LIMIT_S = 120 # 墙钟：防卡死
TOKEN_BUDGET = 60_000 # token：防烧钱
COST_LIMIT = 0.8 # 元/次
for turn in range(MAX_TURNS):
if time.time() - started > WALL_TIME_LIMIT_S:
return escalate("wall_time_exceeded")
...
return escalate("max_turns_exceeded")
熔断不是失败，是保护；但必须显式（ESCALATE + 原因码），不能静默。
Notes: 问学生：8 轮 × 每轮 8k token = 多少成本？让他们对钱有感觉。

## Slide 9
STOP HOOK
Stop Hook：拦住「假完成」
▪ 假完成一：说「已完成」，但没有任何证据
▪ 假完成二：只跑了只读工具，没做要求的写操作
▪ 假完成三：结果缺字段，但声称满足 DoD
▪ Hook 检查：证据是否存在、DoD 是否满足
▪ 不通过：拒绝结束，转 VERIFY 或 ESCALATE
这是防「AI 摸鱼」的最后一道闸。
Notes: 现场演示：让模型说完成，Hook 拒绝，trace 里能看到 reject 原因。

## Slide 10
TRACE
trace 结构：让任何一次执行都能回放
字段 | 内容 | 用途
trace_id | 全局唯一 | 串联日志与 span
states | 状态序列 | 看走了哪条路
spans | 每步工具/参数摘要/耗时 | 定位慢与错
turns | 轮次 | 判断是否绕圈
elapsed_ms | 总耗时 | 对比 SLA
没有 trace 的智能体，出事只能靠猜。
Notes: 对应第 15 讲的 OTel：trace 是数据结构，span 是它的可视化。

## Slide 11
PRACTICE
实操：制造一次乒乓，再修好它
1
画图
状态转移图
2
跑正常
导出 trace
3
注入
工具返回相同结果
4
观察
是否乒乓
5
修
重复检测 + 熔断
6
验证
trace 对比
故障注入是本讲核心：不制造故障，就学不会熔断。
Notes: 提供工具桩：可配置「总是返回相同结果」。

## Slide 12
DEFINITION OF DONE
本讲验收（DoD）
状态图含全路径与异常边
任意执行都有完整状态序列
熔断有明确原因码
故障可复现且修复后验证通过
Stop Hook 拦住至少 1 个假完成
trace 可被他人复现
自检 → 换组交叉验收 → 双方签字，缺一项不算完成。
Notes: 验收方式：交换 trace，让对方说出「第几步开始异常」。

## Slide 13
PITFALLS
四个高频错误
▪ 只在成功路径记状态，异常路径断链
▪ 熔断后返回空结果，调用方以为成功
▪ trace 只记工具名，不记参数摘要
▪ Stop Hook 写成「总是通过」
trace 的价值在异常路径，不在成功路径。
Notes: 强调：成功路径本来就该顺，异常路径才需要证据。

## Slide 14
ASSESSMENT
本讲评分（3 分）
评分点 | 权重 | 评分人
状态机正确性 | 35% | 教师
熔断配置合理性 | 25% | 教师
trace 可读性 | 20% | 助教
故障分析深度 | 20% | 企业导师
总分
3.0分
计入 工件作品集
评分规则：按证据打分，不看口才；关键项缺失整项降级；红线违规一票否决。
Notes: 企业导师看「这个熔断阈值在现场合不合理」。

## Slide 15
TAKEAWAYS
本讲小结：带走 4 句话
模型不会自己停
预算必须外部强制
状态机保证可预测
每次转移都可日志化
熔断要显式
ESCALATE + 原因码
trace 是事故复盘的前提
没有它只能猜
Notes: 下一讲：循环有了，权限怎么管。

## Slide 16
AFTER CLASS
课后任务与预习
▪ 为批量诊断设计并发与限流策略
▪ 把 trace 接入日志系统
▪ 补一条「权限拒绝」的异常边
▪ 预习：allow / ask / deny
提交要求
位置：artifacts/T06_状态机/ 截止：课后 48 小时 必写：README + trace 文件
Notes: 作业要当堂说清楚提交位置与截止时间。

## Slide 17
NEXT
第 07 讲 · 权限与红线：¥5 万与提示注入
今天这讲最重要：一条红线，能决定系统能不能上线。
下课前 10 分钟：复盘三问 ① 凭什么说它是对的？ ② 明天最先坏在哪？ ③ 哪一步可以少走？
Notes: 结束页不要拖堂。留 10 分钟做复盘三问，比多讲一个知识点有价值。