## Slide 1
10
M3 决策智能 · 第 10 讲
诊断与证据链：让结论站得住
五维分解、包络谱、判据版本化与误报治理
4 学时（理论 1.0 / 实践 3.0）｜机房｜学校教师 + 企业导师 2h
AI 智能体工程化项目实战 · 64 学时 · 双元制本土化课程
Notes: 本讲为第 10 讲，诊断与证据链：让结论站得住。开场先讲情境，不要先讲概念。

## Slide 2
SESSION MAP
本讲导航：4 学时怎么用
01
事故导入
217 条告警 11 条真
02
证据方法
四要素与包络谱
03
企业主讲
判据怎么定
04
判据评审
变更与发布
行动六步（完整行动模型）
信息
›
计划
›
决策
›
实施
›
检查
›
评价
每一讲都走完这六步：接到任务 → 想清楚 → 定方案 → 做出来 → 自己验 → 被评价。
Notes: 先让学生看到节奏：4 学时不是 4 节理论课，而是 1 个完整工作循环。强调最后 25 分钟验收不可省。

## Slide 3
LEARNING OBJECTIVES
本讲目标：3 知识 + 3 技能 + 1 素养
知识
1. 说出证据四要素
2. 说出轴承诊断判据（≥2 阶且 SNR≥3）
3. 说出判据版本化发布流程
技能
1. 输出带证据链的诊断结论
2. 完成一次判据变更评审
3. 解释置信度来源
素养
1. 建立证据高于结论的职业习惯
达标标准：能做出工件 + 能说清依据 + 能通过交叉验收。
Notes: 逐条读目标，但不要解释。告诉学生：目标不是背的，是下课前用来对照的。

## Slide 4
SITUATION · 现场
上线第一个月，系统报了 217 条告警，班组核实只有 11 条是真的。班长把告警群屏蔽了。第二个月，一台真要坏的设备报了警，没人看。停机 14 小时，损失 46 万。
委托方：设备科 / 班组
核心矛盾：告警数量 vs 告警可信度：报警越多，越没人信
Notes: 讲情境时不要急着给答案。讲完停 5 秒，问：'如果是你，你怎么回答？' 让 2–3 个学生说。

## Slide 5
QUESTION CHAIN
问题链：今天要回答的 5 个问题
01
217 条告警里 11 条真，问题在阈值还是证据？
02
为什么要求至少 2 阶谐波？
03
SNR≥3 是什么概念？
04
判据改了，历史告警要不要重算？
05
置信度 0.8 是什么意思？
下课前，这 5 个问题你要能自己回答，而不是背答案。
Notes: 问题链是本讲的骨架。每讲完一个概念，回到对应问题，确认学生能答。

## Slide 6
POST-MORTEM
217 → 11：信任是怎么丢的
▪ 第一周：每天 8 条告警，班组还看
▪ 第三周：每天 20 条，开始只看红色
▪ 第二月：班长直接屏蔽群
▪ 真故障来了，没人看，停机 14 小时
▪ 根因不是模型不准，是「没法判断该不该信」
告警的价值 = 准确率 × 可信度；可信度为 0，准确率再高也没用。
Notes: 这讲由企业导师主讲判据部分，教师负责方法与证据链。

## Slide 7
EVIDENCE
证据四要素：缺一条就不算证据
要素 | 回答什么 | 反例
测点 | 在哪测的 | 「振动偏大」
时间窗 | 哪个时间段 | 「最近」
特征值 | 具体数值/频谱 | 「明显上升」
版本 | 哪套规则/模型 | 没写
检验：三个月后，另一个人能不能用这条结论复现同样的判断？
Notes: 现场给一条「无证据结论」，让学生补齐四要素。

## Slide 8
BEARING
包络谱：四种轴承故障频率
代号 | 含义 | 判定要点
BPFO | 外圈故障 | 特征频率 + 谐波
BPFI | 内圈故障 | 常伴转频边带
BSF | 滚动体故障 | 2×BSF 也常见
FTF | 保持架故障 | 低频，易被淹没
判据：≥2 阶谐波 且 SNR ≥ 3，才输出假设（防单峰误报）。
Notes: 企业导师补充：现场哪种故障最多、最容易误判。

## Slide 9
CRITERIA
判据不是常量，是「版本化的规则」
alert_rule · 主键 (tenant_id, rule_id, version)
rule_id : R-VIB-001
version : 7
scope : site | group # 基地级 / 集团级
condition : vib_rms > zone_c AND trend < -1.0
action : raise_alert(level="orange")
status : draft | published | retired
approved_by : ...
published_at : 2026-10-20T09:00:00+08:00
change_note : 误报率高，抬高阈值 10%，增加趋势条件
-- 发布：新版本 +1，旧版本 retired（可回滚）
判据变更必须回答三件事：改什么、为什么、影响谁。
Notes: 用 Git 类比：commit、diff、revert。学生秒懂。

## Slide 10
PUBLISH FLOW
判据发布五步：草稿到生效
1
草稿
改条件
2
评审
影响分析
3
发布
版本 +1
4
灰度
单基地先试
5
生效
全量 + 回滚点
不允许直接改库：没有版本、没有评审、没有回滚点的变更，等于埋雷。
Notes: 企业导师讲真实发布流程与踩过的坑。

## Slide 11
FALSE ALARM
误报治理：三条主线
▪ 阈值 分区/基线/动态阈值，按设备类型分
▪ 证据 多阶谐波 + SNR + 趋势确认
▪ 反馈 误报标记回流，进入下一版判据
▪ 分级 红/橙/黄不同通知策略，避免疲劳
▪ 指标 误报率、漏报率、平均确认时长
没有反馈闭环的判据，只会越来越不准。
Notes: 企业导师重点讲「误报标记怎么回收」。

## Slide 12
CONFIDENCE
置信度必须校准，否则不许展示
▪ 置信度 0.8 的含义：历史上这类结论约 80% 正确
▪ 未校准的置信度 = 误导
▪ 校准方法：分桶统计实际正确率
▪ 展示要求：置信度 + 样本量 + 判据版本
▪ 免责声明：AI 辅助，不构成维修指令
项目宪法 3.4：未校准的置信度不得展示给用户。
Notes: 举一个反例：模型说 0.99，实际正确率 0.6。

## Slide 13
DEFINITION OF DONE
本讲验收（DoD）
每条结论含测点/时间窗/特征值/版本
轴承假设满足 ≥2 阶且 SNR≥3
发布单含理由/影响/回滚
至少 1 条正确触发「数据不足」
报告含置信度说明与免责声明
评审会答辩通过
自检 → 换组交叉验收 → 双方签字，缺一项不算完成。
Notes: 企业导师参与验收，重点看「敢不敢拿去跟班长说」。

## Slide 14
PITFALLS
四个高频错误
▪ 证据只写「振动偏大」
▪ 判据改了不写版本号
▪ 单峰命中就报故障
▪ 置信度拍脑袋写 0.9
证据链不是给别人看的，是给自己留的退路。
Notes: 让学生互相挑证据漏洞，效果最好。

## Slide 15
ASSESSMENT
本讲评分（3.5 分）
评分点 | 权重 | 评分人
证据链完整性 | 35% | 教师
诊断正确性 | 25% | 企业导师
判据变更规范性 | 25% | 教师
评审答辩 | 15% | 企业导师
总分
3.5分
计入 工件作品集
评分规则：按证据打分，不看口才；关键项缺失整项降级；红线违规一票否决。
Notes: 企业导师的分数占比高，因为判据是现场知识。

## Slide 16
TAKEAWAYS
本讲小结：带走 4 句话
证据四要素
测点/时间窗/特征值/版本
判据要版本化
草稿→评审→发布→灰度→回滚
误报靠闭环
标记回流，下一版更准
置信度要校准
未校准不许展示
Notes: 下一讲：从「当前状态」到「未来会怎样」。

## Slide 17
AFTER CLASS
课后任务与预习
▪ 分析一次误报的三种可能根因
▪ 为一条判据写影响分析
▪ 补一条「数据不足」的诊断样例
▪ 预习：退化建模
提交要求
位置：artifacts/T10_诊断报告/ 截止：课后 48 小时 必写：README + 发布单
Notes: 作业要当堂说清楚提交位置与截止时间。

## Slide 18
NEXT
第 11 讲 · 世界模型 L1：反事实推演
带上你们的诊断报告——今天要回答「如果提前修会怎样」。
下课前 10 分钟：复盘三问 ① 凭什么说它是对的？ ② 明天最先坏在哪？ ③ 哪一步可以少走？
Notes: 结束页不要拖堂。留 10 分钟做复盘三问，比多讲一个知识点有价值。